Приложение №1 к объявлению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку технических средств организации дорожного движения для нужд КОГП «Вятавтодор»

| Наименование товара | Характеристика товара | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Знак дорожный IV типоразмер квадрат на фоновом щите (желто-зеленый флуоресцентный) 900х900 (мм), с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм). Светоотражающий материал III класса с очень высокой интенсивностью световозвращения, имеющий оптическую систему из микропризм. | Дорожные знаки должны соответствовать требованиям ГОСТ 32945-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования», изготавливаться по рабочим чертежам и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке. В период эксплуатации дорожные знаки должны отвечать требованиям данного Государственного стандарта. Требования к дорожным знакам. Дорожные знаки 1.22, 1.23, 5.19.1, 5.19.2, должны быть изготовлены с применением материала с очень высокой интенсивностью световозвращения, имеющего оптическую систему из микропризм. На фоновых щитах с флуоресценцией желто-зеленого цвета, изображения знаков, располагаемых на этих щитах, должны быть из световозвращающего материала III класса. Элементы знаков, выполненных из черных металлов, должны быть защищены антикоррозийным покрытием, нанесенным методом горячего цинкования. Толщина слоя цинкового покрытия – не менее 20 мкм. Количество перегибов на щитке дорожного знака без излома не менее 3, отбортовка двойная, сплошная по всему периметру. На поверхностях элементов знаков, защищенных методом горячего цинкования, не должно быть механических повреждений, заусенцев, искривлений, следов коррозии. Сцепление горячего цинкового покрытия с элементами знака должно быть удовлетворительным. Основы щитов для изображений стандартных знаков IV типоразмера выполняется из стали оцинкованной толщиной не менее 0,8 мм. Основа, элементы жесткости, защитная кромка и крепежные детали знака должны обеспечивать отсутствие деформаций в результате воздействия расчетной ветровой нагрузки величиной 0,4 кН/м2. После проведения испытания конструкция знака не должна разрушаться, а максимальное временное отклонение не должно составлять более 25 мм/м. Кронштейны для крепления знака должны быть выполнены из листовой стали толщиной не менее 2 мм. Конструкция знака должна обеспечивать отсутствие деформаций в результате воздействия динамической нагрузки величиной 1,5 кН/м2 при снегоуборке. После проведения испытания конструкция знака не должна разрушиться, а максимальное временное отклонение не должно составлять более 25 мм/м. Конструкция знака должна обеспечивать отсутствие деформаций в результате воздействия вертикальной и горизонтальной точечной нагрузки 0,15 кН. После проведения испытания конструкция знака не должна разрушиться, а максимальное временное отклонение не должно составлять более 25 мм/м. Отклонение угловых размеров знаков не должно превышать 2°. Линейные размеры основы знака должны повторять конфигурацию изображения и не должны превышать 3 % от линейных размеров изображения. Элементы изображений черного цвета световозвращающих знаков не должны обладать световозвращающим эффектом. Наличие стыков и швов на лицевой поверхности типовых знаков в одном слое пленки не допускается. Требования к крепежным элементам знаков индивидуального проектирования, стандартных знаков: - Крепежные элементы не должны искажать информацию, расположенную на лицевой поверхности знаков индивидуального проектирования, стандартных знаков. - Крепежные элементы должны обеспечивать технологичный монтаж на опорах знаков индивидуального проектирования, стандартных знаков. Для болтовых соединений следует применять оцинкованные стальные болты и гайки, удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р 52627-2006; ГОСТ Р 52628-2006. Болты назначать по ГОСТ 15589-70; ГОСТ 15591-70; ГОСТ 7796-70; ГОСТ 7798-70. Комплектность. В комплект поставки дорожных знаков должен входить: - дорожные знаки (количество по заявке заказчика); - паспорт (на партию согласно заявки); - упаковка – 1 (на 6 – 10 знаков). Маркировка. К основе знака на сторону, противоположную лицевой, должна прикреплена самоклеящаяся этикетка (площадью не более 100 см²), на которой типографским способом должна быть нанесена маркировка, содержащая следующие данные: - наименование изготовителя, его товарный знак; - дату изготовления (месяц, год); - класс и изготовитель световозвращающего материала); - обозначение настоящего стандарта. Световозвращающий материал на лицевой поверхности должен иметь маркировку, видимую невооруженным глазом и содержащую наименование изготовителя и/или его товарный знак. Маркировка должна повторяться не менее одного раза в прямоугольнике 400х400 мм и быть нанесена на внутренние слои материала, находящиеся под верхним полимерным слоем. Нанесение указанной маркировки на поверхность материала красками или иными способами не допускается. Транспортная маркировка упакованных знаков производится по ГОСТ 14192 и включает в себя номера знаков в упаковке, количество знаков в упаковке и массу упаковки (брутто). Готовые знаки должны быть обернуты или переложены бумагой упаковочной по ГОСТ 8273 в 2-3 слоя и уложены в дощатые обрешетки по ГОСТ 12082 или ящики фанерные по ГОСТ 5959 по 6-10 шт. Допускается использовать другие виды упаковок и прокладочных материалов, обеспечивающих сохранность изделий от механических повреждений во время транспортирования и хранения. Гарантии изготовителя. Изготовитель должен гарантировать соответствие знаков и световозвращающих материалов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации дорожных знаков, изготовленных с применением световозвращающего материала I класса не менее пяти лет; изготовленных с применением световозвращающего материала II и III классов не менее десяти лет. Не допускается поставка бывших в употреблении дорожных знаков. Срок поставки с момента заявки 24 часа. Товар должен иметь подтверждение безопасности, качества товара: паспорт качества, декларацию о соответствии и соответствовать техническому регламенту таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог». | шт. | 10 |
| Знак дорожный индивидуального проектирования: УЗДП (из расчета за 1 кв.м) цветной и белый фон из световозвращающих материалов класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм). | Дорожные знаки должны соответствовать требованиям ГОСТ 32945-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования», изготавливаться по рабочим чертежам и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке. В период эксплуатации дорожные знаки должны отвечать требованиям данного Государственного стандарта. Требования к дорожным знакам. Общие характеристики знаков индивидуального проектирования их размеры, правила компоновки, фон знаков, размеры и цвет букв, цифр, линий, символов, правила их размещения, форма, размеры, размещение стрелок, правила написания, сокращения и транслитерации слов, выбор размерности чисел должны соответствовать требованиям ГОСТ 32945-2014, а также требования к материалам для дорожных знаков со световозвращающим изображением лицевой поверхности. Элементы знаков, выполненных из черных металлов, должны быть защищены антикоррозийным покрытием, нанесенным методом горячего цинкования. Толщина слоя цинкового покрытия – не менее 20 мкм. Количество перегибов на щитке дорожного знака не менее 3, отбортовка двойная, сплошная по всему периметру. Для соответствия требований п. 6.2.6 – 6.2.8 ГОСТ 32945-2014 при необходимости знак дополнительно крепится к каркасу из трубы оцинкованной прямоугольного сечения. На поверхностях элементов знаков, защищенных методом горячего цинкования, не должно быть механических повреждений, заусенцев, искривлений, следов коррозии. Сцепление горячего цинкового покрытия с элементами знака должно быть удовлетворительным. Основы дорожных знаков индивидуального проектирования выполняются из стали оцинкованной толщиной не менее 1,2 мм. Все конструктивные элементы, предназначенные для обеспечения жесткости и прочности основ из оцинкованной стали (каркасы, ребра жесткости и пр.), должны быть изготовлены из стального листа с цинковым антикоррозионным покрытием. Основа, элементы жесткости, защитная кромка и крепежные детали знака должны обеспечивать отсутствие деформаций в результате воздействия расчетной ветровой нагрузки величиной 0,4 кН/м2. После проведения испытания конструкция знака не должна разрушаться, а максимальное временное отклонение не должно составлять более 25 мм/м. Конструкция знака должна обеспечивать отсутствие деформаций в результате воздействия динамической нагрузки величиной 1,5 кН/м2 при снегоуборке. После проведения испытания конструкция знака не должна разрушиться, а максимальное временное отклонение не должно составлять более 25 мм/м. Конструкция знака должна обеспечивать отсутствие деформаций в результате воздействия вертикальной и горизонтальной точечной нагрузки 0,15 кН. После проведения испытания конструкция знака не должна разрушиться, а максимальное временное отклонение не должно составлять более 25 мм/м. Отклонение угловых размеров знаков не должно превышать 2°. Кронштейны для крепления знака должны быть выполнены из листовой стали толщиной не менее 2 мм. Линейные размеры основы знака должны повторять конфигурацию изображения и не должны превышать 3 % от линейных размеров изображения. Световозвращающий материал для дорожных знаков должен быть Iб класса с оптической системой из микропризм. Элементы изображений черного цвета световозвращающих знаков не должны обладать световозвращающим эффектом. Допускается изготавливать изображения знаков индивидуального проектирования имеющих не более одного стыка световозвращающего материала одного цвета на 1 м2 изображения. Соединение должно быть встык – без нахлеста. Зазор между листами световозвращающего материала должен быть не более 1 мм. Требования к крепежным элементам знаков индивидуального проектирования, стандартных знаков: - Крепежные элементы не должны искажать информацию, расположенную на лицевой поверхности знаков индивидуального проектирования, стандартных знаков. - Крепежные элементы должны обеспечивать технологичный монтаж на опорах знаков индивидуального проектирования, стандартных знаков. Для болтовых соединений следует применять оцинкованные стальные болты и гайки, удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р 52627-2006; ГОСТ Р 52628-2006. Болты назначать по ГОСТ 15589-70; ГОСТ 15591-70; ГОСТ 7796-70; ГОСТ 7798-70. Комплектность. В комплект поставки дорожных знаков должен входить: - дорожные знаки (количество по заявке заказчика); - паспорт (на партию согласно заявки); - упаковка – 1 (на 6 – 10 знаков); - сборочная рама; - модули дорожных знаков; - элементы крепежа модулей к сборочной раме (скобы, хомуты, болты, гайки, шайбы). Маркировка. К основе знака на сторону, противоположную лицевой, должна прикреплена самоклеящаяся этикетка (площадью не более 100 см²), на которой типографским способом должна быть нанесена маркировка, содержащая следующие данные: - наименование изготовителя, его товарный знак; - дату изготовления (месяц, год); - класс и изготовитель световозвращающего материала); - обозначение настоящего стандарта. Световозвращающий материал на лицевой поверхности должен иметь маркировку, видимую невооруженным глазом и содержащую наименование изготовителя и/или его товарный знак. Маркировка должна повторяться не менее одного раза в прямоугольнике 400х400 мм и быть нанесена на внутренние слои материала, находящиеся под верхним полимерным слоем. Нанесение указанной маркировки на поверхность материала красками или иными способами не допускается. Транспортная маркировка упакованных знаков производится по ГОСТ 14192 и включает в себя номера знаков в упаковке, количество знаков в упаковке и массу упаковки (брутто). Готовые знаки должны быть обернуты или переложены бумагой упаковочной по ГОСТ 8273 в 2-3 слоя и уложены в дощатые обрешетки по ГОСТ 12082 или ящики фанерные по ГОСТ 5959 по 6-10 шт. Допускается использовать другие виды упаковок и прокладочных материалов, обеспечивающих сохранность изделий от механических повреждений во время транспортирования и хранения. Гарантии изготовителя. Изготовитель должен гарантировать соответствие знаков и световозвращающих материалов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации дорожных знаков, изготовленных с применением световозвращающего материала I класса не менее пяти лет; изготовленных с применением световозвращающего материала II и III классов не менее десяти лет. Не допускается поставка бывших в употреблении дорожных знаков. Срок поставки с момента заявки 24 часа. Товар должен иметь подтверждение безопасности, качества товара: паспорт качества, декларацию о соответствии и соответствовать техническому регламенту таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» | м2 | 85 |
| Знак дорожный: треугольник А-900 (мм) III типоразмер из светоотражающего материала класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм). | Дорожные знаки должны соответствовать требованиям ГОСТ 32945-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования», изготавливаться по рабочим чертежам и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке. В период эксплуатации дорожные знаки должны отвечать требованиям данного Государственного стандарта. Требования к дорожным знакам. Элементы знаков, выполненных из черных металлов, должны быть защищены антикоррозийным покрытием, нанесенным методом горячего цинкования. Толщина слоя цинкового покрытия – не менее 20 мкм. Количество перегибов щитков дорожных знаков без излома не менее 3, отбортовка двойная, сплошная по всему периметру. На поверхностях элементов знаков, защищенных методом горячего цинкования, не должно быть механических повреждений, заусенцев, искривлений, следов коррозии. Сцепление горячего цинкового покрытия с элементами знака должно быть удовлетворительным. Основы щитов для изображений стандартных знаков III типоразмера выполняется из стали оцинкованной толщиной не менее 0,8 мм. Основа, элементы жесткости, защитная кромка и крепежные детали знака должны обеспечивать отсутствие деформаций в результате воздействия расчетной ветровой нагрузки величиной 0,4 кН/м2. После проведения испытания конструкция знака не должна разрушаться, а максимальное временное отклонение не должно составлять более 25 мм/м. Требования к крепежным элементам знаков индивидуального проектирования, стандартных знаков: - Крепежные элементы не должны искажать информацию, расположенную на лицевой поверхности знаков индивидуального проектирования, стандартных знаков. - Крепежные элементы должны обеспечивать технологичный монтаж на опорах знаков индивидуального проектирования, стандартных знаков. Для болтовых соединений следует применять оцинкованные стальные болты и гайки, удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р 52627-2006; ГОСТ Р 52628-2006. Болты назначать по ГОСТ 15589-70; ГОСТ 15591-70; ГОСТ 7796-70; ГОСТ 7798-70. Кронштейны для крепления знака должны быть выполнены из листовой стали толщиной не менее 2 мм. Конструкция знака должна обеспечивать отсутствие деформаций в результате воздействия динамической нагрузки величиной 1,5 кН/м2 при снегоуборке. После проведения испытания конструкция знака не должна разрушиться, а максимальное временное отклонение не должно составлять более 25 мм/м. Конструкция знака должна обеспечивать отсутствие деформаций в результате воздействия вертикальной и горизонтальной точечной нагрузки 0,15 кН. После проведения испытания конструкция знака не должна разрушиться, а максимальное временное отклонение не должно составлять более 25 мм/м. Отклонение угловых размеров знаков не должно превышать 2°. Линейные размеры основы знака должны повторять конфигурацию изображения и не должны превышать 3 % от линейных размеров изображения. Световозвращающий материал для дорожных знаков должен быть Iб класса с оптической системой из микропризм. Элементы изображений черного цвета световозвращающих знаков не должны обладать световозвращающим эффектом. Наличие стыков и швов на лицевой поверхности типовых знаков в одном слое пленки не допускается. Комплектность. В комплект поставки дорожных знаков должен входить: - дорожные знаки (количество по заявке заказчика); - паспорт (на партию согласно заявки); - упаковка – 1 (на 6 – 10 знаков). Маркировка. К основе знака на сторону, противоположную лицевой, должна прикреплена самоклеящаяся этикетка (площадью не более 100 см²), на которой типографским способом должна быть нанесена маркировка, содержащая следующие данные: - наименование изготовителя, его товарный знак; - дату изготовления (месяц, год); - класс и изготовитель световозвращающего материала); - обозначение настоящего стандарта. Световозвращающий материал на лицевой поверхности должен иметь маркировку, видимую невооруженным глазом и содержащую наименование изготовителя и/или его товарный знак. Маркировка должна повторяться не менее одного раза в прямоугольнике 400х400 мм и быть нанесена на внутренние слои материала, находящиеся под верхним полимерным слоем. Нанесение указанной маркировки на поверхность материала красками или иными способами не допускается. Транспортная маркировка упакованных знаков производится по ГОСТ 14192 и включает в себя номера знаков в упаковке, количество знаков в упаковке и массу упаковки (брутто). Готовые знаки должны быть обернуты или переложены бумагой упаковочной по ГОСТ 8273 в 2-3 слоя и уложены в дощатые обрешетки по ГОСТ 12082 или ящики фанерные по ГОСТ 5959 по 6-10 шт. Допускается использовать другие виды упаковок и прокладочных материалов, обеспечивающих сохранность изделий от механических повреждений во время транспортирования и хранения. Гарантии изготовителя. Изготовитель должен гарантировать соответствие знаков и световозвращающих материалов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации дорожных знаков, изготовленных с применением световозвращающего материала I класса не менее пяти лет; изготовленных с применением световозвращающего материала II и III классов не менее десяти лет. Не допускается поставка бывших в употреблении дорожных знаков. Срок поставки с момента заявки 24 часа. Товар должен иметь подтверждение безопасности, качества товара: паспорт качества, декларацию о соответствии и соответствовать техническому регламенту таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» | шт. | 200 |
| Знак дорожный: круг d-700 (мм) III типоразмер из светоотражающего материала класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм). |  | шт. | 100 |
| Знак дорожный: прямоугольник вертикального формата 900х600 (мм) III типоразмер из светоотражающего материала класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм). |  | шт. | 50 |
| Знак дорожный: прямоугольник вертикального формата 1050х700 (мм) III типоразмер из светоотражающего материала класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм). |  | шт. | 10 |
| Знак дорожный: прямоугольник горизонтального формата 200х300 (мм) с аппликацией III типоразмер из светоотражающего материала класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм). |  | шт. | 90 |
| Знак дорожный: прямоугольник на рамке горизонтального формата 500х615 (мм) III типоразмер из светоотражающего материала класса IIб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм). |  | шт. | 40 |
| Знак дорожный: квадрат 700х700 (мм) III типоразмер из светоотражающего материала класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм). |  | шт. | 50 |
| Знак дорожный: прямоугольник горизонтального формата 700х1400 (мм) III типоразмер из светоотражающего материала класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм). |  | шт. | 5 |
| Знак дорожный: прямоугольник на рамке горизонтального формата 500х1160 (мм) III типоразмер из светоотражающего материала класса IIб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм). |  | шт. | 15 |
| Знак дорожный: прямоугольник на рамке горизонтального формата 500х2250 (мм) III типоразмер из светоотражающего материала класса II с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм). |  | шт. | 15 |
| Знак дорожный: прямоугольник горизонтального формата 350х700 (мм) III типоразмер из светоотражающего материала класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм). |  | шт. | 7 |
| Знак дорожный: прямоугольник вертикального формата 350х700 (мм) III типоразмер по ГОСТ 32945-2014 из светоотражающего материала класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм). |  | шт | 30 |
| Знак дорожный: 1.3.1 «Однопутная железная дорога» из светоотражающего материала класса III по ГОСТ 32945-2014 с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм). |  | шт | 2 |
| Знак дорожный: 1.3.2 «Многопутная железная дорога» из светоотражающего материала класса III по ГОСТ 32945-2014 с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм). |  | шт | 10 |
| Знак дорожный: восьмиугольный III типоразмер из светоотражающего материала класса Iб с крепежом (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм). |  | шт | 2 |
| Cветовозвращающий материал для дорожных знаков с покрытием обратной стороны клеевым составом класса Iб (разных цветов) | Световозвращающий материал со средней интенсивностью световозвращения, применяемый для изготовления знаков, должен быть сертифицирован на территории Российской Федерации в соответствие требованиям ГОСТ 32945-2014, предъявляемым к материалам класса Iб. Гарантийный срок эксплуатации световозвращающего материала Iб класса должен составлять не менее 5 лет. Показатели коэффициентов световозвращения и яркости материалов Iб класса должны соответствовать требованиям ГОСТ 32945-2014. Световозвращающий материал на лицевой поверхности должен иметь маркировку, видимую невооруженным глазом и содержащую наименование изготовителя и/или его товарный знак. Маркировка должна повторяться не менее одного раза в прямоугольнике 400х400 мм и быть нанесена на внутренние слои материала, находящиеся под верхним полимерным слоем. Нанесение указанной маркировки на поверхность материала красками или иными способами не допускается. Не допускается поставка бывшего в употреблении световозвращающего материала. Срок поставки с момента заявки 24 часа. Товар должен иметь подтверждение безопасности, качества товара: паспорт качества, декларацию о соответствии и соответствовать техническому регламенту таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» | м2 | 216 |
| Материал для световозвращающих дорожных знаков с покрытием обратной стороны клеевым составом черного цвета | Материал черного цвета для световозвращающих дорожных знаков не должен обладать световозвращающим эффектом и сертифицирован на территории Российской Федерации в соответствие требованиям ГОСТ 32945-2014. Гарантийный срок эксплуатации материала черного цвета должен составлять не менее 5 лет. Материал на лицевой поверхности должен иметь маркировку, видимую невооруженным глазом и содержащую наименование изготовителя и/или его товарный знак. Маркировка должна повторяться не менее одного раза в прямоугольнике 400х400 мм и быть нанесена на внутренние слои материала, находящиеся под верхним полимерным слоем. Нанесение указанной маркировки на поверхность материала красками или иными способами не допускается. Не допускается поставка бывшего в употреблении материала черного цвета для световозвращающих дорожных знаков. Срок поставки с момента заявки 24 часа. Товар должен иметь подтверждение безопасности, качества товара: паспорт качества, декларацию о соответствии и соответствовать техническому регламенту таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» | м2 | 50 |
| Световозвращатели (катафоты) на МБО ГОСТ Р 50971-2011 КД5-БК2 | Световозвращатели (катафоты) для дорожных ограждений барьерного типа на магистральных дорогах должны соответствовать ГОСТ Р 50971-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения», либо Стандартам организаций согласованных с ГУОБДД МВД России. По размещению световозвращающих элементов устанавливаемые на световозвращатели должны быть двухсторонними. Световозвращающие элементы должны быть изготовлены из световозвращающего материала IIб класса микропризматического класса, представляющей собой материал с высокой интенсивностью световозвращения (один элемент красного цвета, другой - белого), имеющей оптическую систему из микропризм, отвечающей требованиям ГОСТ 32945-2014. Не допускается поставка бывших в употреблении катафотов. Катафоты в комплекте должны иметь крепление (болт с гайкой). Для болтовых соединений следует применять оцинкованные стальные болты и гайки, удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р 52627-2006; ГОСТ Р 52628-2006. Болты назначать по ГОСТ 15589-70; ГОСТ 15591-70; ГОСТ 7796-70; ГОСТ 7798-70. Срок поставки с момента заявки 24 часа. Товар должен иметь подтверждение безопасности, качества товара: паспорт качества, декларацию о соответствии и соответствовать техническому регламенту таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» | шт. | 1975 |
| Столбики сигнальные тип С 3 гибкие полимерные | Конструкция сигнальных столбиков должна соответствовать ГОСТ Р 50970-2011(пластиковые) Корпус столбика может быть изготовлен из пластика белого цвета, обладающего ударопрочной вязкостью. Конструкция сигнального столбика должна быть достаточно прочной, обеспечивающей его сохранность при оказании услуг по его содержанию (мойка корпуса, замена световозвращателей и т.п.) Сигнальные столбики должны обладать устойчивостью в вертикальном положении после их установки на автомобильной дороге. На корпусе столбика должна быть нанесена вертикальная разметка, способствующая его видимости, как в светлое, так и в темное время суток. На поверхностях столбиков, обращенных в сторону приближающихся транспортных средств, должна быть нанесена вертикальная разметка в виде черной полосы и световозвращателя. Вертикальная разметка должна иметь прямоугольный или круглый световозвращатель, прикрепляемый к корпусу столбика с двух противоположных сторон. Столбики применяемые на дорогах с разделительной полосой, могут иметь световозвращатель с одной стороны, направленный навстречу движущимся транспортным средствам. По ходу движения водитель должен видеть световозвращатель красного цвета, а слева – белого. Световозвращатели должны быть выполнены из световозвращающей пленки. Не допускается поставка бывших в употреблении сигнальных столбиков. Срок поставки с момента заявки 24 часа. Товар должен иметь подтверждение безопасности, качества товара: паспорт качества, декларацию о соответствии и соответствовать техническому регламенту таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» | шт. | 2493 |
| Крепеж (для стоек дорожных знаков диаметром 76 мм). | Изделие из черных металлов, должно быть защищено антикоррозийным покрытием, нанесенным методом горячего цинкования. Толщина слоя цинкового покрытия – не менее 20 мкм. Сцепление горячего цинкового покрытия с элементами знака должно быть удовлетворительным. | шт | 100 |
| Стойка дорожного знака (диаметром 76 мм) высотой 4,5 м оцинкованная (толщина стенки не менее 2 мм). | Опоры для стандартных дорожных знаков и иных дорожных знаков изготавливаются из металлических полых (пустотелых) труб круглого сечения, диаметр опор для дорожных знаков должен составлять не менее 76 мм, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 10705-80; ГОСТ 8733-74. - Трубы назначать по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8734-75 (бесшовные), ГОСТ 8732-78, ГОСТ20295-85 для третьей группы конструкций по СП 16.1330.2011. С покрытием, выполненным методом горячего цинкования с 1 классом покрытия по ГОСТ 14918-80. Не допускается поставка бывших в употреблении стоек дорожных знаков. Срок поставки с момента заявки 24 часа. Товар должен иметь подтверждение безопасности, качества товара: паспорт качества, декларацию о соответствии и соответствовать техническому регламенту таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» Световозвращающий материал со средней интенсивностью световозвращения, применяемый для изготовления знаков, должен быть сертифицирован на территории Российской Федерации в соответствие требованиям ГОСТ 32945-2014, предъявляемым к материалам класса Iб. Гарантийный срок эксплуатации световозвращающего материала Iб класса должен составлять не менее 5 лет. Показатели коэффициентов световозвращения и яркости материалов Iб класса должны соответствовать требованиям ГОСТ 32945-2014. Световозвращающий материал на лицевой поверхности должен иметь маркировку, видимую невооруженным глазом и содержащую наименование изготовителя и/или его товарный знак. Маркировка должна повторяться не менее одного раза в прямоугольнике 400х400 мм и быть нанесена на внутренние слои материала, находящиеся под верхним полимерным слоем. Нанесение указанной маркировки на поверхность материала красками или иными способами не допускается. Не допускается поставка бывшего в употреблении световозвращающего материала. Срок поставки с момента заявки 24 часа. Товар должен иметь подтверждение безопасности, качества товара: паспорт качества, декларацию о соответствии и соответствовать техническому регламенту таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» | шт. | 10 |
| Стойка дорожного знака (диаметром 76 мм) высотой 4,2 м оцинкованная (толщина стенки не менее 2 мм). |  | шт. | 633 |
| Стойка дорожного знака (диаметром 76 мм) высотой 3,8 м оцинкованная (толщина стенки не менее 2 мм). |  | шт. | 66 |
| Стойка дорожного знака (диаметром 76 мм) высотой 3,8 м металлическая, окрашенная в серый цвет (толщина стенки не менее 2 мм). |  | шт. | 114 |
| Стойка дорожного знака (диаметром 76 мм) высотой 4,2 м металлическая, окрашенная в серый цвет (толщина стенки не менее 2 мм). |  | шт. | 108 |
| Маска знака дорожного: треугольник А-900 (мм) III типоразмер из светоотражающего материала класса I самоклеющийся ГОСТ 32945-2014 |  | шт | 100 |
| Маска знака дорожного: круг d-700 (мм) III типоразмер из светоотражающего материала класса I самоклеющийся ГОСТ 32945-2014 |  | шт | 100 |
| Маска знака дорожного квадрат 700х700 (мм) III типоразмер из светоотражающего материала класса I самоклеющийся по ГОСТ 32945-2014 |  | шт | 30 |