ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных измерений уровней воздействия производственных факторов на рабочих местах в целях осуществления производственного контроля

# Наименование услуг:

# Исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги по лабораторно-инструментальным измерением уровней воздействия производственных факторов на рабочих местах в целях осуществления производственного контроля

# Основания для оказания услуг:

# Оказание услуг в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, в связи с требованиями санитарного законодательства РФ, в т.ч.ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к переносным электронно- вычислительным машинам и организации работы

# Сроки оказания услуг:

# С момента подписания заключения договора по 29.11.2019 г.

# Требование к исполнителю:

# Наличие аттестата аккредитации и области аккредитации на необходимые Заказчику виды услуг.

# Прочие условия:

# В стоимость услуги включить  транспортные и командировочные затраты.

# Срок оплаты:

# Срок оплаты в течение 30 календарных дней, с момента фактического получения услуги  и подписания сторонами акта выполненных услуг.

Перечень  факторов, в отношении которых необходима организация инструментальных измерений

| Котельничский участок Адрес: Кировская область, г Котельнич, ул. Победы, 75 |
| --- |
|  | Рабочее место машиниста катка Bоmag BW 174 AD, г/н 1861 КС 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация локальная | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место машиниста автокрана КАМАЗ 53213, г/н А132 МН 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация локальная | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место машиниста (кочегара) котельной | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место дорожного рабочего | Вибрация локальная | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Углеводороды нефти | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место лаборанта | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Углеводороды нефти | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место вулканизаторщика | Световая среда | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место машиниста асфальтоукладчика | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация локальная | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место форсунщика | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация локальная | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Пыль | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место электромонтера | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | ЭМИ | 1 раз в год | 1 |
|  | Теплая стоянка (РММ) | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
|  | Медицинский кабинет | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
| Шабалинский участок Адрес: Кировская область, пгт. Ленинское, ул. Гагарина, д.7 |
|  | Рабочее место машинист экскаватора ЭО 9411, г/н 5964 КО 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация локальная | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место мастера дорожного | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Пыль | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место производителя работ | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Пыль | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место электомонтера | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | ЭМИ | 1 раз в год | 1 |
|  | Теплая стоянка (РММ) | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
|  | Медицинский кабинет | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
| Свечинский участок Адрес: Кировская область, п. Свеча, ул. Садовая, д.12 |
|  | Рабочее место машиниста экскаватора ЕК 14, г/н 0980 КС 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация локальная | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место машиниста катка СД 802, г/н 2130 МО 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация локальная | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место токаря | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация локальная | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место машиниста (кочегара) котельной | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место электрогазосварщика | Химический фактор, УФИ | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место электромонтера | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | ЭМИ | 1 раз в год | 1 |
|  | Теплая стоянка (РММ) | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
|  | Медицинский кабинет | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
| Арбажский участок Адрес: Кировская область, п. Арбаж, ул. Южная, д.3а |
|  | Рабочее место машиниста (кочегара) котельной | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  | Теплая стоянка | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
|  | Медицинский кабинет | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
| Яранский участок Адрес: Кировская область, г. Яранск, ул. Карла Маркса, 137 |
|  | Рабочее место инженера ПТО | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | ЭМП | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место бухгалтера | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | ЭМП | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место тракториста МТЗ-80 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место тракториста К-701 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место тракториста Т-150 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место машиниста катка ДУ -99 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место машиниста катка ДУ -62 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место машиниста бульдозера Т-130 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место токаря | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место электрогазосварщика | Химический фактор | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место машиниста смесителя асфальтобетона | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место дорожного рабочего | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  | Теплая стоянка | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
|  | Медицинский кабинет | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
| Кикнурский участок Адрес: Кировская область, п. Кикнур, ул. Дорожников, 1 |
|  | Рабочее место пользователя ПЭВМ | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
|  |  | ЭМП | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место тракториста К-700А | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место машиниста бульдозера LN-75 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место электрогазосварщика | Химический фактор | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место дорожного рабочего | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  | Теплая стоянка | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | световая среда | 1 раз в год | 1 |
| Санчурский участок Адрес: Кировская область, п. Санчурск, ул. Яранская, 3 |
|  | Теплая стоянка | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
|  | Медицинский кабинет | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
| Тужинский участок Адрес: Кировская область, п. Тужа, ул. Первомайская, 12 |
|  | Теплая стоянка | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
|  | Медицинский кабинет | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
| Унинский участок Адрес: Кировская область, п. Уни, ул. Красноармейская, 8 |
|  | Рабочее место бухгалтера | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | ЭМП | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место машиниста (кочегара) котельной | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место слесаря | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  | Теплая стоянка | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | световая среда | 1 раз в год | 1 |
|  | Медицинский кабинет | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
| Фаленский участок Адрес: Кировская область, п. Фаленки, ул. Труда, 8а |
|  | Рабочее место машиниста (кочегара) котельной | Вибрация локальная | 1 раз в год | 1 |
|  |  | шум | 1 раз в год | 1 |
|  | Теплая стоянка | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | световая среда | 1 раз в год | 1 |
|  | Медицинский кабинет | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
| Богородский участок Кировская область, п. Богородское, ул. 1 Мая, 44 |
|  | Рабочее место машиниста (кочегара) котельной | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация | 1 раз в год | 1 |
|  | Теплая стоянка | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | световая среда | 1 раз в год | 1 |
|  | РММ | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | световая среда | 1 раз в год | 1 |
|  | Медицинский кабинет | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
| Нолинский участок Адрес: Кировская область, г. Нолинск, ул. Пригородная, 20 |
|  | Рабочее место машиниста катка | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место машиниста асфальтоукладчика | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация локальная | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место электрогазосварщика | Химический фактор | 1 раз в год | 1 |
|  |  | УФИ | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место дорожного рабочего | Вибрация локальная | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место мастера дорожного | Вибрация локальная | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место машиниста смесителя асфальтобетона | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место слесаря ремонтника | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее мест лаборанта физико-механических испытаний | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  | Теплая стоянка | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | световая среда | 1 раз в год | 1 |
|  | Медицинский кабинет | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
| Сунский участок Адрес: Кировская область, п. Суна, ул. Октябрьская, 48 |
|  | Рабочее место машиниста катка | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация локальная | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место машиниста асфальтоукладчика | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация локальная | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место электрогазосварщика | Химический фактор | 1 раз в год | 1 |
|  |  | УФИ | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место дорожного рабочего | Вибрация локальная | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место мастера дорожного | Вибрация локальная | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  | Теплая стоянка | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | световая среда | 1 раз в год | 1 |
|  | Медицинский кабинет | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
| Кильмезский участок Адрес: Кировская область, п. Кильмезь, ул. Горького, д.9 |
|  | Теплая стоянка | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | световая среда | 1 раз в год | 1 |
|  | Медицинский кабинет | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
| Немский участок Адрес: Кировская область, п. Нема, ул. Советская, 77 |
|  | Рабочее место машиниста катка | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация локальная | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место машиниста асфальтоукладчика | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация локальная | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место электрогазосварщика | Химический фактор | 1 раз в год | 1 |
|  |  | УФИ | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место дорожного рабочего | Вибрация локальная | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место мастера дорожного | Вибрация локальная | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место машиниста смесителя асфальтобетона | шум | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место слесаря – ремонтника на АБЗ | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место лаборанта по физико-механическим испытаниям | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  | Теплая стоянка | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | световая среда | 1 раз в год | 1 |
|  | Медицинский кабинет | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
| Подосиновский участок Адрес: Кировская область, п. Подосиновец, ул. Советская, 149 |
|  | Рабочее место пользователя ПЭВМ | микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | освещенность | 1 раз в год | 1 |
|  |  | ЭМП | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место водителя автомобиля КАМАЗ 65115 г/н Р986 НК 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место водителя автомобиля КАМАЗ 55111 г/н А 917 НК 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место машиниста экскаватора г/н 4447 КС 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место тракториста г/н 6060 КЕ 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место бульдозера №1610 КЕ 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место машиниста крана автомобильного №1613 КЕ 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место машиниста автогрейдера ГС 1402 г/н 0603КТ 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место электрогазосварщика | Химический фактор | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место дорожного рабочего | Вибрация локальная | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место машиниста автогрейдера ГС 1402 г/н 9830 КЕ 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место водителя погрузчика К701 г/н 1612 КЕ 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место машиниста катка самоходного с гладкими вальцами ДУ 47 г/н 9887 КЕ 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Теплая стоянка | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | световая среда | 1 раз в год | 1 |
|  | Медицинский кабинет | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
| Лузский участок Адрес: Кировская область, п. Лальск, ул. Ленина, 2а |
|  | Рабочее место пользователя ПЭВМ | микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | освещенность | 1 раз в год | 1 |
|  |  | ЭМП | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место водителя автомобиля УАЗ 3163 г/н М 567 НО 43 | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место водителя автомобиля КАМАЗ 65115 г/н Р985 ТА 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место водителя автобуса САРЗ 3286 г/н М 793 МХ 43 | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место тракториста Т 150 К г/н 6276 КО 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место машиниста экскаватора г/н 4447 КС 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место машиниста бульдозера ДЗ 42Г г/н 4918 КЕ 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место машиниста бульдозера ДЗ 110 г/н 2637 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место водителя погрузчика К 701 г/н 1609 КЕ 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место машиниста автогрейдера ГС 1402 г/н 4914 КЕ 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место дорожного рабочего | Вибрация локальная | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место электрогазосварщика | Химический фактор | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место тракториста ТДТ 55 г/н 3347 КН 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Теплая стоянка | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | световая среда | 1 раз в год | 1 |
|  | Медицинский кабинет | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
| Нововятский участок Адрес: Кировская область, г. Киров, ул. Советская, д.7/1 |
|  | Рабочее место асфальтобетонщика | Шум | 1 раз в год | 2 |
|  | Рабочее место электрогазосварщика | Неионизирующие излучения | 1 раз в год | 2 |
|  | Рабочее место оператора товарного | Химический фактор | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место водителя автобуса ПАЗ-32053-07, г/н В 897 ОЕ 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место водителя автомобиля ГАЗ-53 А, г/н А004 НЕ 43 | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место водителя автомобиля Niva Chevrolet 212300 г/н Р004 НА 43 | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место машиниста катка самоходного с гладкими вальцами, г/н 4876 КС 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  | Медицинский кабинет | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
|  |  | микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  | Теплая стоянка | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | световая среда | 1 раз в год | 1 |
| Куменский участок Адрес: Кировская область, п. Кумены, ул. Мелиоративная, 8б |
|  | Рабочее место водителя автомобиля КАМАЗ_55111, г/н В012 НЕ 43 | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место водителя автомобиля КАМАЗ_55111, г/н Н736 НА 43 | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место водителя автомобиля УАЗ-23632, г/н Х199 ОС 43 | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место водителя погрузчика К-700, г/н 4301 НК 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место машиниста катка самоходного с гладкими вальцами ДУ-54, г/н 6057 УА 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место машиниста автогрейдера ДЗ-122, г/н 5612 КС 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место машиниста укладчика асфальтобетона К-2-04, г/н 2190 УА 43 | Шум | 1 раз на год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место электрогазосварщика | Неионизирующее излучение | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место тракториста Т-30, г/н 9490 КЕ 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  | Теплая стоянка | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | световая среда | 1 раз в год | 1 |
|  | Медицинский кабинет | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
| Оричевский участок Адрес: Кировская область, п. Оричи, ул. Советская, 40 |
|  | Рабочее место водителя автомобиля КАМАЗ -55111 г/н У828 НВ 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место тракториста МТЗ-1221.2 г/н 5734 КС 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место электорогазосварщика | Неионизирующее излучение | 1 раз в год | 1 |
|  | Теплая стоянка | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | световая среда | 1 раз в год | 1 |
|  | Медицинский кабинет | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
| Кирово-Чепецкий участок Адрес: Кировская область, станция Просница |
|  | Рабочее место водителя автомобиля ГАЗ-33023 г/н Н017 НО 43 | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место водителя автомобиля КАМАЗ-6520 г/н Т837 ОК 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место водителя погрузчика, г/н 3371 МО 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место машиниста компрессорной установки | шум | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место электрогазосварщика | Химические факторы | 1 раз в год | 1 |
|  |  | УФИ | 1 раз в год | 1 |
|  | Теплая стоянка | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | световая среда | 1 раз в год | 1 |
|  | Медицинский кабинет | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
| Советский участок Адрес: Кировская область, г. Советск, ул. Строителей, 24 |
|  | Рабочее место слесаря по ремонту автомобилей и ДСМ | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация локальная | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место слесаря ремонтника | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Пыль | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место токаря | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  | Теплая стоянка | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | световая среда | 1 раз в год | 1 |
|  | Медицинский кабинет | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
| Верхошижемский участок Адрес: Кировская область, п. Верхошижемье, ул. Кирова, 11 |
|  | Рабочее место пользователя ПЭВМ | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
|  |  | ЭМП | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место слесаря по ремонту автомобилей и ДСМ | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация локальная | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место водителя автомобиля | Шум | 1 раз в год | 4 |
|  |  | Вибрация локальная | 1 раз в год | 4 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 4 |
|  | Рабочее место тракториста | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация локальная | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место машиниста катка | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация локальная | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место машиниста бульдозера | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация локальная | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место водителя погрузчика | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация локальная | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место машиниста автогрейдера | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация локальная | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место машиниста (кочегара) котельной | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место дорожного рабочего | Углеводороды нефти | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация локальная | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место электрогазосварщика | Химический фактор | 1 раз в год | 1 |
|  |  | УФИ | 1 раз в год | 1 |
|  | Теплая стоянка | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | световая среда | 1 раз в год | 1 |
|  | Медицинский кабинет | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
| Лебяжский участок Адрес: Кировская область, пгт. Лебяжье, ул. Комарова, 63 |
|  | Рабочее место пользователя ПЭВМ | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | ЭМП | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место водителя автомобиля | Шум | 1 раз в год | 3 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 3 |
|  |  | Вибрация локальная | 1 раз в год | 3 |
|  | Рабочее место электрогазосварщика | Химический фактор | 1 раз в год | 1 |
|  |  | УФИ | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место дорожного рабочего | Углеводороды нефти | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация локальная | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место машиниста автогрейдера | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация локальная | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место водителя погрузчика | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация локальная | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место тракториста | Шум | 1 раз в год | 3 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 3 |
|  |  | Вибрация локальная | 1 раз в год | 3 |
|  | Рабочее место слесаря по ремонту автомобилей и ДСМ | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация локальная | 1 раз в год | 1 |
|  | Теплая стоянка | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | световая среда | 1 раз в год | 1 |
| Центральный аппарат Адрес: Кировская область, г. Киров, ул. Грибоедова, 1 |
|  | Рабочее место пользователя ПЭВМ | освещенность | 1 раз в год | 4 |
|  |  | микроклимат | 1 раз в год | 4 |
|  |  | ЭМП | 1 раз в год | 4 |
|  | Рабочее место лаборанта физико-механических испытаний | Шум | 1 раз в год | 1 |
| Верхнекамский участок Адрес: Кировская область, п. Рудничный, ул. Чкалова, 1 |
|  | Рабочее место машиниста (кочегара) котельной | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Световая среда | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования | шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | ЭМП | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место кладовщика | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
|  |  | ЭМП | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место машиниста экскаватора г/н 1709 КР 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация локальная | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место электрогазосварщика | Химический фактор | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Световая среда | 1 раз в год | 1 |
|  | Теплая стоянка | Световая среда | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  | Медицинский кабинет | Световая среда | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
| Слободской участок Адрес: Кировская область, г. Слободской, ул. Трактовая, 87 |
|  | Рабочее место машиниста (кочегара) котельной | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Световая среда | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место машиниста смесителя асфальтобетона | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Углеводороды нефти | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | ЭМИ | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место водителя погрузчика | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация локальная | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место весовщик | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Световая среда | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Пыль | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место кладовщика | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Световая среда | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  | Медицинский кабинет | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
|  |  | микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  | Теплая стоянка | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
|  |  | микроклимат | 1 раз в год | 1 |
| Белохолуницкий участок Адрес: Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 171 |
|  | Рабочее место машиниста (кочегара) котельной | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Световая среда | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место погрузчика | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация локальная | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место кладовщика | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Световая среда | 1 раз в год | 1 |
|  |  | ЭМП | 1 раз в год | 1 |
|  | Медицинский кабинет | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
|  |  | микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  | Теплая стоянка | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
|  |  | микроклимат | 1 раз в год | 1 |
| Омутнинский участок Адрес: Кировская область, г. Омутнинск, ул. Трудовые Резервы, 107 |
|  | Рабочее место кладовщика | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | ЭМП | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место электрогазосварщика | Химический фактор | 1 раз в год | 1 |
|  |  | УФИ | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место дорожного рабочего | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место весовщика | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Пыль | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Световая среда | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место машиниста смесителя асфальтобетона | Углеводороды нефти | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  | Медицинский кабинет | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
|  |  | микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  | Теплая стоянка | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
|  |  | микроклимат | 1 раз в год | 1 |
| Афанасьевский участок Адрес: Кировская область, вблизи деревни Ичетовкины |
|  | Рабочее место кладовщика | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | ЭМП | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место дорожного рабочего | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место машиниста (кочегара) котельной | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Световая среда | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место водителя погрузчика г/н 0698 КЕ 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация локальная | 1 раз в год | 1 |
|  | Медицинский кабинет | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
|  |  | микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  | Теплая стоянка | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
|  |  | микроклимат | 1 раз в год | 1 |
| Нагорский участок Адрес: Кировская область, пгт. Нагорск, ул. Механизаторов, 1а |
|  | Рабочее место машиниста (кочегара) котельной | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Световая среда | 1 раз в год | 1 |
|  | Теплая стоянка | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
|  |  | микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  | Медицинский кабинет | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
|  |  | микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место кладовщика | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Световая среда | 1 раз в год | 1 |
|  |  | ЭМП | 1 раз в год | 1 |
| Мурашинский участок Адрес: Кировская область, г. Мураши, ул. Степана Халтурина, 2 |
|  | Рабочее место пользователя ПЭВМ | освещенность | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | ЭМП | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место тракториста ЗТМ-62, г/н 0470 МО 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место тракториста УДМ-82, г/н 9408 УА 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место тракториста Т-150, г/н 2630 КО 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место машиниста автогрейдера ГС-14.02, г/н 1792 УА 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место водителя погрузчика К-703, г/н 2628 КО 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место водителя автомобиля КАМАЗ 65115, г/н Р002ХА 43 | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место машиниста автогрейдера ГС-14.02, г/н 7208 УА 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место машиниста катка ДУ -93 | Химический фактор | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место машиниста экскаватора ЕК-12, г/н 0474 МО 43 | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Медицинский кабинет | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
|  | Теплая стоянка | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
| Юрьянский участок Адрес: Кировская область, п. Юрья, ул. Сусловкая, 29 |
|  | Рабочее место пользователя ПЭВМ | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | ЭМП | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место машиниста катка ДУ-47Б, г/н 1757 МО 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Химический фактор | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место тракториста К-701, г/н 4967 КХ 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место тракториста Т-150 К, г/н 6909 КР 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место водителя автобуса КАВЗ, г/н В 812 НВ 43 | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место машиниста автогрейдера ГС-14.02, г/н 7224 УА 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место водителя автомобиля КАМАЗ 65115, г/н А007 ОХ 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место тракториста МТЗ-82.1, г/н 1067 КЕ 43 | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место токаря | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  | Медицинский кабинет | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
|  |  | микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  | Теплая стоянка | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
|  |  | микроклимат | 1 раз в год | 1 |
| Гирсовский участок Адрес: Кировская область, п. Гирсово, ул. Труда |
|  | Рабочее место пользователя ПЭВМ | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
|  |  | микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | ЭМП |  |  |
|  | Рабочее место тракториста МТЗ-82, г/н 2412 МО 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место погрузчика В-160, г/н 5660 УА 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место автогрейдера ГС-14.02, г/н 0881 КЕ 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  | Машинист экскаватора ЭО-3323, г/н 5095 КН 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место машиниста катка самоходного с гладкими вальцами ДУ-47, г/н 8383 КН 43 | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место водителя автомобиля КАМАЗ 55111, г/н У 243 НА 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место водителя автомобиля ПАЗ 3206, г/н В 816 НВ 43 | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место машиниста укладчика асфальтобетона ДС-191, г/н 1758 МО 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место водителя автомобиля КАМАЗ 54115, г/н У 221 НА 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место водителя автомобиля КАМАЗ 53213, г/н У227 НА 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место водителя автомобиля КАМАЗ 65115, г/н У233 НА 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место водителя автомобиля ГАЗ 33020, г/н В799 НВ 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место водителя автомобиля ГАЗ 2705, г/н У 495 НЕ 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место водителя автомобиля ЗИЛ-130, г/н В 826 НВ 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место водителя автомобиля ЗИЛ- 130, г/н В803 НВ 43 | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  | Медицинский кабинет | Освещение | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  | Теплая стоянка | Освещение | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
| Малмыжский участок Адрес: Кировская область, г. Малмыж, ул. Карла Маркса, 61 |
|  | Теплая стоянка (РММ) | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  | Медицинский кабинет | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
|  |  | микроклимат | 1 раз в год | 1 |
| Вятскополянский участок Адрес: Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Советская, 97 |
|  | Теплая стоянка (РММ) | Световая среда | 1 раз в год | 1 |
|  |  | микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  | Медицинский кабинет | Световая среда | 1 раз в год | 1 |
|  |  | микроклимат | 1 раз в год | 1 |
| Уржумский участок Адрес: Кировская область, г. Уржум, Кировский тракт, 48 |
|  | Теплая стоянка (РММ) | Световая среда | 1 раз в год | 1 |
|  |  | микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  | Медицинский кабинет | Световая среда | 1 раз в год | 1 |
|  |  | микроклимат | 1 раз в год | 1 |
| Пижанский участок Адрес: Кировская область, п. Пижанка, ул. Советская, 1 |
|  | Рабочее место пользователя ПЭВМ | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Освещенность | 1 раз в год | 1 |
|  |  | ЭМП | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место слесаря по ремонту автомобилей и ДСМ | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация локальная | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место водителя автомобиля | Шум | 1 раз в год | 4 |
|  |  | Вибрация локальная | 1 раз в год | 4 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 4 |
|  | Рабочее место тракториста | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация локальная | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место водителя погрузчика | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация локальная | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место электрогазосварщика | Химический фактор | 1 раз в год | 1 |
|  |  | УФИ | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место машиниста автогрейдера | Шум | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация локальная | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Вибрация общая | 1 раз в год | 1 |
|  | Рабочее место дорожного рабочего | Углеводороды нефти | 1 раз в год | 2 |
|  |  | Вибрация локальная | 1 раз в год | 2 |
|  | Теплая стоянка | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | световая среда | 1 раз в год | 1 |
|  | Медицинский кабинет | Микроклимат | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Освещенность | 1 раз в год | 1 |